РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФРАКЦИОННОГО МЕЗОИНЖЕКТОРА

MESODEVISE

MESODEVICE – инновационной портативный прибор, сочетающий в себе возможности классической мезотерапии и микроигольчатого воздействия.  Основа метода – фракционное  (частичное) контролируемое повреждение кожи на строго дозированную глубину с регулируемой скоростью.

Устройство обеспечивает подачу 12 стерильных микро игл под углом 90 градусов в обрабатываемую область с изменяемой  глубиной прокола (0,2 мм, 0,5мм, 0,75 мм, 1,0 мм, 1,25мм, 1,5 мм, 1,75 мм, 2,0 мм). Благодаря различной скорости колебательных  движений (от 3000 до 5500 в минуту) процедура становится менее болезненной. Фракционная микроигольчатая терапия позволяет в максимально короткие сроки проводить обработку большой площади.  Иглы имеют стилетную заточку, что позволяет умеренно травмировать ткани, а основной мишенью являются дерма и базальная мембрана, где и располагаются основные резервы обновления клеток.

Повреждение не только обеспечивает оперативную доставку активных веществ в глубокие слои кожи, но и вызывает мощную асептическую реакцию с привлечением макрофагов и выбросом большого количества биологических регуляторов в ткани.

Области применения:

- Лечение всех типов морщин

- Коррекция возрастных изменений (растяжение, провисание кожи,

снижение тонуса, потеря плотности, истончение)

- Лечение рубцов, в т.ч. рубцов пост акне

- Работа с пигментированной кожей

- Устранение стрий/растяжек на теле

- Лечение целлюлита

- Уменьшение расширенных пор на лице

- Механический срединный пилинг (дермабразия)

- Лечение алопеции (облысения)

Процедура фракционного микронидлинга – клинически опробованный метод, в эстетической косметологии, позволяющий без хирургического вмешательства заметно и эффективно корректировать различные проявления возрастных изменений лица и тела уже после первых процедур. Метод комфортен как для косметолога, так и его клиента. Клиент, прошедший процедуру с дермапеном сразу может вернуться к привычному образу жизни без какого-либо реабилитационного периода. Она является самой щадящей и эффективной методикой из имеющихся сегодня аналогов.

Основные преимущества:

- Процедура безопасна и контролируема

- Позволяет достичь чрезвычайно высокой абсорбции любых видов активных веществ;

- Эффективная процедура, без периода реабилитации, с быстрым возвращением в нормальному распорядку;

- стимулирует физиологические реакции;

- не выявлено негативных побочных эффектов;

- может применяться даже при тонкой коже, по всей области лица, шеи и тела;

- значительно повышается эффективность последующих средств по уходу за кожей

- Иглы проникают в кожу строго перпендикулярно на указанную глубину, что исключает возможность царапин и микроразрывов кожи

- Возможность регулировать глубину проникновения игл – максимально точный и индивидуальный подход к каждому клиенту.

- Оптимальная скорость колебательных движений для снижения болевых ощущений.

- Возможность обработки дезинфицирующими средствами корпуса прибора после процедуры.

- Скорость процедуры гораздо выше, чем процедура с применением мезороллера.

- Возможность выполнить более массивный микропилинг за короткий период времени, тем самым увеличить положительный ответ тканей на травму.

- Количество микропроколов гораздо выше, чем при использовании мезороллера, что способствует более выраженному проникновению препаратов в глубокие слои кожи.

- Менее выраженная кровоточивость по интенсивности и длительности, а так же снижение риска получения синяков и гематом.

MESODEVICE -  это портативный аппарат, который всегда остается в вашем пользовании, меняются только одноразовые насадки.

Для косметолога MESODEVICE позволяет осуществлять результативные показательные процедуры с максимальным контролем происходящего и минимальными рисками побочных эффектов.

Залогом успеха служит последовательное выполнение техники фракционного микронидлинга.

Техника проведения процедуры

- Проведите тщательное очищение кожи с применением мягких средств для умывания

- Нанести крем-анестетик  на 30 минут (по назначению специалиста)

- Нанесите локально активный препарат на основе гиалуроновой кислоты, пептидов, стволовых экстрактов, аминокислот  перед началом работы дермапеном

- Извлеките стерильный картридж (игольчатую насадку) из упаковки, присоедините к рабочей части  дермапена, снимите защитный колпачок.

- Выберите нужную длину и частоту подачи игл для начала обработки. Регулируйте эти настройки согласно инструкции.

- Сделайте депмапеном несколько линейных и круговых проходов по каждой части обрабатываемой поверхности

- По окончании обработки нанесите успокаивающую маску на обработанные участи (желательно окклюзивную, например: альгинатную, гидрогелевую, коллагеновую)

- Завершите процедуру нанесением успокаивающей сыворотки или крема.

- Рекомендуйте в домашний уход препараты на основе гиалуроновой кислота, содержащие пантенол, хитозан и другие компоненты, способствующие скорейшей регенерации и обновлению тканей.

Проведенные в Южной Корее, Европе и США клинические исследования показали, что в стимулировании выработки эластина и коллагена дермапен значительно эффективнее лазера, дермабразии и химического очищения, и не уступает в своей эффективности таким методам как лазер Fraxel и углекислотный лазер СО2.

| Эффекты | Плюсы |
| --- | --- |
| Фармакологический эффект – от внесенных препаратов водорастворимых препаратов. | есть |
| Эффект Нейровегетативной стимуляции (умеренное болевое раздражение) | Есть |
| Эффект массивной микротравмы – генерализованный всплеск регенерации на обработанных участках кожи. | Есть |
| Эффект аутогемотерапии – иммуностимуляция в следствие при внесении большого количества элементов ( клеток) крови и их диффузного распределения непосредственно в ткани дермы под действием татуажного эффекта кассетных микроигл | Есть |
| Эффект «Гармошки» ( лифтинг эффект « минус – ткань») -сокращение общей площади дермы вследствие схлопывания и одновременного стягивания всех микро-каналов ( микро – насечек от микро – игл) в процессе их одновременной регенерации (зарастания) на обработанной зоне дермы. | Есть |
| Выраженная боль* «Стилетная» заточка иглы а также высокая начальная ударная скорость прокола + эффект «пяльца» - натяжки кожи полу-куполом при перфорации за счет использования специальных тубусов – ограничителей обеспечивает легкие болевые ощущения в пределах «зоны комфорта, очень далекие от мучительных болевых ощущений | Нет |
| Сезонность* *Отсутсвие экхимозов после процедуры а так же использование блокаторов меланогенеза ( предусмотренное стандартами протокола процедуры) снимает угрозу появления пигментаций | Нет |

Фракционная мезотерапия уникальна по своей простоте и эффективности и может проводиться на любом участке кожи, требующем омоложения: лицо, глаза, декольте, грудь, живот, внутренняя поверхность рук, колени, бедра, ягодицы. Ниже приведена схема выбора длины игл на разных участках.

| Процедура \ Длина иглы | 0,25мм | 0,5мм | 0,75мм | 1,0 мм | 1,5мм | 2,00 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удаление морщин и возрастных изменений | + | ++ | +++ | +++ | +/- | - |
| Коррекция мелкоморщинистого типа старения, выраженый лифтинг-эффект | - | +++ | ++ | - | - | - |
| Активное впитывание и глубокое проникновение косметологических средств | + | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| Лечение гиперпигментации различной этиологии | - | ++ | ++ | ++ | - | - |
| Лечение аллопеции (облысения), стимуляция роста волос | + | ++ | ++ | + | +/- | - |
| Постакне | - | + | ++ | ++ | + | - |
| Уход за дегидратированной, увядающей кожей рук |  |  |  |  |  |  |
| - кисти рук | + | ++ | ++ | - | - | - |
| - плечо/предплечье |  | + | ++ | +++ | ++ |  |
| Небольшие светлые растяжки (стрии) | - | + | ++ | ++ | - | - |
| Удаление глубоких шрамов, рубцов, ярко выраженных растяжек (стрий) | - | - | - | ++ | +++ | ++ |
| Лечение целлюлита 1 стадия | - | - | + | ++ | ++ | - |
| Лечение целлюлита 2 -3 стадия |  |  |  | ++ | ++ | +++ |

Применение дермапена не рекомендуется, если наблюдается:

- Активный инфекционный процесс

- Хронические заболевания кожи

- Нарушения свертывания крови

- Недостаточная скорость заживления кожи

- Злокачественные новообразования кожи

- акне

- Экзема

- Розацеа

- Псориаз

- Тяжелая степень солнечного кератоза

- Активное образование родинок и бородавок

Технические характеристики аппарата:

- Скорость подачи игл плавно регулируемая

- Напряжение питания 110-220 V, 50/60 Гц

- Размер рабочей части длина 135 мм, ширина 25 мм, вес 93 г

- Литой металлический корпус